## Slide 1: Linyit Kömürünün Alt Isı Değerinin Bulanık Mantık Kullanılarak Tahmin Edilmesi
Mahmut Güleç1, Ali Uçar2, Eyyüp Gülbandılar3
1 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Tavşanlı, Kütahya
2 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya
3 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya

## Slide 2: Amaç ve Önem
1970 yılında meydana gelen petrol kriziyle birlikte enerji üretiminin çoğu petrole alternatif olarak kömür kullanımı artmaya başlamıştır. Kömürle alakalı arama ve araştırmalara odaklanılmıştır. Günümüz itibariyle dünyadaki enerji üretiminin %30’u kömür kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dünya sıvı ham demir üretiminin %75’lik kısmı için, koklaşabilir kömürden üretilmiş metalürjik koktan yararlanılmaktadır.

## Slide 3: Amaç ve Önem
Kömür rezervleri açısından zengin olan ülkemizde, kömür üretim verimliliğinin ve teknolojisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Tunçbilek Lavvarında gerçekleştirilen kömür yıkama işlemi sonrasında yapılan laboratuvar analizleri bulanık mantık ile incelenmektedir. Böylece işletmeler bu yolla zaman ve maliyet kayıplarını azaltacak bir modelin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

## Slide 4: Amaç ve Önem
Kömürün nem, uçucu madde, kül ve kükürt laboratuvar analiz değerlerinin, orijinal alt ısı değerini laboratuvar analizi yapmaksızın tahmin etmekte kullanılabilecek bulanık mantık bir modelleme gerçekleştirilmiştir. Modelleme ile tahmin edilen orijinal alt ısı değerlerinin ve gerçek laboratuvarda elde edilmiş orijinal alt ısı değerlerinin karşılaştırması yapılmıştır.

## Slide 5: Verilerin Toplanması
Garp linyit işletme müessesesi, kömür üretimini Tunçbilek ve çevresindeki hem yeraltı hem de açık ocaklarında gerçekleştirmektedir. Açık ocak ve yeraltı ocaklarından çıkarılan tüvenan kömür büyük tonajlı kamyonlar vasıtasıyla Tunçbilek lavvar tumbasına getirilir ve dökülür. Izgaralar ve döner kırıcılar vasıtasıyla tüvenan kömür 15 cm boyutunun altına indirilir. Bu besleme devresinden sonra;
iri kömür (+18 mm) yıkama,
ince kömür (0,5 -18 mm) yıkama,
şlam (0,1 – 0,5 mm) devresinde işlem gören (yıkanan) tüvenan kömür ve artık haline getirilir.

## Slide 6: Verilerin Toplanması
Lavvarda bulunan 8 adet otomatik numune alıcı rastgele zamanlarda numuneler almaktadırlar. Laboratuvardaki analiz cihazları vasıtasıyla numunelerin,
nem,
uçucu madde,
kül,
kuru kükürt ve
orijinal alt ısı değerleri belirlenmektedir.
Bu çalışmada yukarıda anlatılan süreç sonucu elde edilmiş 150 adet örnek analiz sonucundan faydalanılarak bulanık model tasarımı gerçekleştirilmiştir.

## Slide 7: Bulanık Sistemin Tasarımı
Giriş değişkenlerinden nem ve kül değerleri kömür alt ısı değerinin belirlenmesinde önemli olan değişkenler olduğundan bu değişkenler giriş değişkeni olarak seçilmiştir. Bulanık modelin akış diyagramı Yandaki Şekilde görüldüğü gibi tasarlanmıştır.

## Slide 8: Bulanıklaştıma (Fuzzification)
Giriş değişkenlerinin hangi kümenin ne derece üye olduğunun belirlenmesi süreci bulanıklaştırma olarak adlandırılır. Giriş değişkenlerinin üyelik kümeleri Şekilde görüldüğü gibi belirlenmiştir.

## Slide 9: Bulanıklaştıma (Fuzzification)
Üyelik kümelerinin şekli giriş parametrelerinin değişimine ve daha önceki yapılan çalışmalara yönelik olarak belirlenmiştir. Üyelik dereceleri, üyelik kümelerinin şekli dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin kömürün neminin üyelik derecesinin hesabı aşağıdaki Denklem kullanılarak hesaplanmıştır.

## Slide 10: Kural Tablosu (Rule Base)
Bulanık giriş değişkenleri arasındaki çıkış ilişkileri kural tablosu aracılığı ile belirlenir. Kural tablosunda giriş değişkenleri arasında tüm ilişkiler “ve” bağlacı kullanılarak oluşturulmuştur. Çıkış üyelik kümesinin üyelik derecesi de bu bağlam ile giriş üyelik kümelerinin üyelik derecelerinden minimumu atanarak gerçekleştirilir. Nem ve Kül bulanık giriş değişkenleri için aşağıdaki gibi 9 adet kural oluşturulmuştur.
if Nem=Düşük and Kül=Az then Çıkış=Yüksek
if Nem=Düşük and Kül=Orta then Çıkış=Orta
if Nem=Düşük and Kül=Yüksek then Çıkış=Düşük
if Nem=Orta and Kül=Az then Çıkış=Orta
if Nem=Orta and Kül=Orta then Çıkış=Orta
if Nem=Orta and Kül=Yüksek then Çıkış=Düşük
if Nem=Yüksek and Kül=Az then Çıkış=Orta
if Nem=Yüksek and Kül=Orta then Çıkış=Orta
if Nem=Yüksek and Kül=Yüksek then Çıkış=Düşük

## Slide 11: Çıkarım (Inference)
Çıkarım birimi kural tablosundaki çıkış üyelik derecelerinin belirlenmesi işlemidir. Çıkarım işlemi “min-max” çıkarım kuralı kullanılarak oluşturulmuştur.

## Slide 12: Durulama (Defuzzification)
Durulama işlemi bulanık çıkış üyelik kümelerin üyelik derecelerinin bulanık olmayan değerlere dönüştürülme işlemidir. Çalışmada durulama işlemi için ağırlık ortalaması (centroid of gravity, COG) yöntemi kullanılmıştır. Ağırlık ortalamasını hesaplamak için;
Burada µ üyelik derecesini, u üyelik kümesinin bulanık olmayan değerini ve “Isı” ise durulanmış çıkış değerini göstermektedir.

## Slide 13: Bulgular
Analiz sonucunda elde edilen 150 veri geliştirilen sisteme uygulandı. Sistem tarafından elde edilen sonuçlar ile gerçek sonuçlar SPSS 16.0 programı kullanılarak student-t testi kullanılarak hesaplandı. Bu karşılaştırma sonucunda değerler bir biri ile 0,864 derecede bir korelasyon olduğu bulunmuştur.

## Slide 14: Bulgular
İstatistiksel değerlendirme geliştirilen sistem R2=0,75 oranında doğrulukla hesaplayabilmektedir. Sonuçlar alfa=0,5 için p=0,093 düzeyinde benzerlik göstermektedir.

## Slide 15: Sonuçlar
Bulanık mantık modelimiz ile ulaştığımız tüvenan kömürün orijinal kömür alt ısı değerleri ile laboratuvar analizleri sonucunda elde edilmiş olan gerçek orijinal kömür alt ısı değerleri için yapılan regresyon analizinde R2=0,746 olarak bulunmuştur. Ayrıca korelasyon değeri de 0,864 olarak bulunmuştur.

## Slide 16: Sonuçlar
Elde ettiğimiz bulgular sonucunda gerçekleştirilen bulanık mantık modelinin performansının oldukça yüksek olduğu, madencilik sektöründe kömür analizleri için kullanılmasıyla maliyet ve zaman açısından kazanç sağlayacağı ortaya konulmuştur.

## Slide 17: Öneriler
Geliştirilen ve uygulanan bulanık mantık modelimizde kullanılan veri setleri, belli bölgeden ve belli cins kömürlerden elde edilmiştir. Daha çok çeşitlilik arz eden kömürlere ait veri setlerinin kullanılması, ayrıca kullanılan kömür analiz değerleri dışında, kömürün farklı özellik ve analizlerinin de modele ilave edilmesi modelin gücünü ve uygulanabilirlik alanını artıracaktır.

## Slide 18: Teşekkür
Çalışmamızda önemli yer teşkil eden Tunçbilek linyit kömürü laboratuvar analizi verilerini bize sağlayan TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ’ne teşekkür ederiz.